## Slide 1
研究背景和现状
钢琴演奏需要纠错系统
钢琴演奏需要大量练习
老师不在场，学生只能自己判断对错
目前的纠错系统存在短板
采用专用硬件，便利性不好，升级困难
在PC上使用，对智能手机支持差

## Slide 2
研究背景和现状
Android平台上的钢琴演奏纠错系统

## Slide 3
整体框架及模块划分
麦克风输入
加窗、分帧
音高探测
音长检测
音高序列
MIDI
文件
MIDI文件处理
获取音符序列
获取音高序列
相似度比对
反馈结果

## Slide 4
整体框架及模块划分
麦克风输入
音高探测模块
音长检测模块
MIDI
文件
MIDI处理模块
比对模块
反馈模块
（人机交互模块）

## Slide 5
音高探测模块
PRAAT算法
PRAAT算法对颤音的跟踪相对不准确
PRAAT算法计算成本和延迟较高
FFT方法
FFT方法的低频分辨率相当差
FFT方法方法在智能手机上实现较为困难

## Slide 6
音高探测模块
自相关函数(ACF）
ACF是时间窗及其移位窗的乘法之和
ACF在高相关性的时间滞后处显示出峰值
ACF可以探测信号的周期

## Slide 7
音高探测模块
基音频率
一般来说，基音频率是最突出的频率
基音周期是ACF峰值中的最大峰值所对应的延迟
基音频率则由基音周期的倒数给出
半音
半音可由基音频率计算得到

## Slide 8
音高探测模块
YIN算法
YIN算法基于自相关函数
YIN算法错误率比其他竞争算法要低
YIN算法延迟低，易于编程实现
TarsosDSP框架
该框架包含本系统使用的YIN算法
该框架基于Java，方便Android开发
Service (Android)
服务(Service)是在后台执行长时间运行操作而不提供用户界面的应用组件
本系统创建一项探测声音频率的服务。
该服务还提供音高单位转换的方法。

## Slide 9
音长检测模块
音高序列切分
利用音高之间的变化对音高序列进行切分
得到每个音符的长度，即音长
切分
时间
音高序列
音长
音高序列实际是由采样点排列而成的，本图将其画为连续的直线是为了让图更加清晰、简单。
本幻灯片之后也采用这种画法。
音高

## Slide 10
比对模块
欧式距离
速度快
无法扭曲对齐
模板序列 Y
采样序列 X
时间
|Y|
1
|X|
音高

## Slide 11
比对模块
动态时间
规整算法
速度慢
可以扭曲对齐
可以判断相似性
模板序列 Y
采样序列 X
时间
|Y|
1
|X|
音高

## Slide 12
反馈模块

## Slide 13
反馈模块
MIDI文件列表界面
MIDI界面（或练习界面）
播放MIDI文件
停止播放MIDI文件
选择一首乐曲
获取MIDI文件信息
开始/停止练习
结果标注